Check-list pour la maîtrise des risques liés aux pipelines

Explication

Cette check-list peut être utilisée comme instrument d’auto-évaluation pour déterminer si les risques relatifs aux pipelines sont suffisamment maîtrisés. Des informations complémentaires peuvent être retrouvées dans la note d’information IN017 « Recommandations pour la maîtrise des risques liés aux pipelines ». Dans la check-list, le paragraphe correspondant à la note d’information est repris en référence.

Le champ d’application de la note d’information et de la check-list comprend aussi bien les pipelines internes que les pipelines externes. Dans la note d’information comme dans la check-list, l’accent est mis sur la maîtrise des risques des pipelines enterrés. De nombreuses questions peuvent toutefois aussi parfaitement être appliquées aux pipelines aériens.

Le terme “pipelines” comprend toutes les conduites qui transportent des substances dangereuses entre deux entreprises différentes et toutes les conduites qui alimentent en substances dangereuses une installation de production ou de stockage à l’intérieur d’une entreprise. Dans ce dernier cas, la conduite peut aussi bien provenir de l’extérieur de l’entreprise que d’une autre installation de production ou de stockage interne. Les conduites qui relient différents appareils entre eux dans une même installation, appelées les « conduites d’installation », sortent du champ d’application de la note d’information et de la check-list.

Dans le secteur de l’énergie, on fait une distinction entre les conduites de transport et les conduites de distribution, ces dernières formant la liaison entre les conduites de transport et l’utilisateur final. Dans la note d’information et dans la check-list, aucune distinction n’est faite entre les deux. Afin d’éviter toute confusion, on parlera dans la note d’information et dans la check-list uniquement de « pipelines ».

La notion de “pipeline externe” vise toute partie de pipeline dont le trajet se situe dans le voisinage des entreprises Seveso (200 m) mais qui ne passe pas sur le territoire des entreprises Seveso.

La notion de “pipeline interne” signifie dans cette note, toutes les parties de conduites qui se situent à l’intérieur du territoire des entreprises Seveso, que l’entreprise soit alimentée ou non par cette conduite.

L’entreprise qui assure l’exploitation du pipeline est définie dans la note en tant que “gestionnaire” du pipeline.

Questionnaire pour les pipelines externes

| N° | Question | Réponse |
| --- | --- | --- |
|  | Identification des conduites |
| 1 (par 2.1) | Quel(s) pipeline(s) (enterrés ou aériens) se trouve(nt) dans le voisinage de votre entreprise (rayon de 200m)? |  |
| 2 (par 2.1) | Comment en êtes-vous informé ? Cette information est-elle actuelle/actualisée ? |  |
| 3 (par 2.1) | Comment sont identifiés les pipelines et quelle est leur dénomination? |  |
| 4 (par 2.1) (par 2.2) | Quel est le trajet complet de ces pipelines ? Le trajet des pipelines est-il également identifié sur le terrain ? |  |
| 5 (par 2.1) | Les informations suivantes sur les pipelines sont-elles connues: les propriétés de danger des substances transportées dans les pipelines la pression maximale d’utilisation dans le pipeline le débit dans le pipeline le diamètre nominal du pipeline |  |
| 6 (par 2.3) | Qui est le responsable de ces pipelines ? Les éléments suivants sont-ils connus : qui est le propriétaire du pipeline; qui est le gestionnaire du pipeline; qui doit-on avertir au cas où on constate un défaut ou un problème au pipeline? |  |

| N° | Question | Réponse |
| --- | --- | --- |
|  | Evaluation des risques |
| 7 (par 3.1) | Comment avez-vous obtenu les données relatives aux distances d’effets en cas de situation d’urgence à un pipeline externe situé dans le voisinage de l’entreprise? Ces informations sont-elles traitées/utilisées dans le plan interne d’urgence (PIU) ? |  |
| 8 (par 4.5) | Est-il prévu que le gestionnaire du pipeline soit prévenu aussi vite que possible en cas d’accident à proximité du pipeline ? L’entreprise dispose-t-elle de la liste actuelle et utile (service d’intervention) des numéros de téléphone pour joindre le gestionnaire du pipeline? |  |

Questionnaire pour les pipelines internes

| N° | Question | Réponse |
| --- | --- | --- |
|  | Identification des conduites |
| 1 (par 2.1) | Quel(s) pipeline(s) (enterrés ou aériens) se trouve(nt) dans votre entreprise. |  |
| 2 (par 2.1) | Comment en êtes-vous informé ? Cette information est-elle actuelle/actualisée ? |  |
| 3 (par 2.1) | Comment sont identifiées les pipelines et quelle est leur dénomination? |  |
| 4 (par 2.1) (par 2.2) | Quel est le trajet complet de ces pipelines: Quelles données sont connues pour ces pipelines : Le trajet exact et la profondeur de ces pipelines; Où les pipelines sortent du sol; Où les pipelines peuvent être isolés et l’état des vannes ; Quelles sécurités existent sur les pipelines; Où sont situées les stations de détente. Le trajet des pipelines est-il aussi indiqué sur le terrain ? La distance entre les piquets de marquage n’est-elle pas trop grande ? Le piquet suivant est-il visible depuis le piquet de marquage ? |  |

| 5 (par 2.1) | Les informations suivantes sur les pipelines sont-elles connues: Les propriétés de danger des substances transportées dans les pipelines La pression maximale d’utilisation dans le pipeline Le débit dans le pipeline Le diamètre nominal du pipeline |  |
| --- | --- | --- |
| 6 (par 2.3) | Qui est le responsable de ces pipelines ? Les éléments suivants sont-ils connus : Qui est le propriétaire du pipeline; Qui est le gestionnaire du pipeline; Comment sont réparties les responsabilités entre le gestionnaire et le propriétaire lorsqu’une alimentation arrive depuis ce pipeline vers votre entreprise ? Le lieu exact de la vanne frontière est-il connu et identifié ? La vanne frontière est-elle accessible/ manipulable par l’entreprise ? Dispose-t-on d’une clé pour sa manipulation ? Qui doit-on avertir au cas où on constate un défaut ou un problème avec le pipeline? |  |

| N° | Question | Réponse |
| --- | --- | --- |
|  | Evaluation des scénarii d’accidents majeurs |
| 7 (par 3.2) | Les pipelines internes et organes associés (entre autres : stations de détente, chambres d’analyse, pompes boosters, chambres de mesure, …) sont-ils systématiquement pris en considération dans le système gérant les nouveaux projets? Les modifications aux pipelines et organes associés sont-elles reprises systématiquement dans le système de management of change ? |  |
| 8 (par 3.2) | Y a-t-il eu une analyse des risques liés aux pipelines et comment s’est-elle déroulée? |  |
| 9 (par 3.2) | Qui a réalisé cette analyse de risques (entreprise, gestionnaire du pipeline, tiers)? |  |
| 10 (par 3.2) | Qui a été impliqué dans l’analyse de risques et quelle méthodologie a été utilisée? Des révisions périodiques de cette analyse sont-elles prévues? |  |
| 11 (par 3.2) | Quels scénarii d’accidents majeurs relatifs aux pipelines et/ou les organes associés ont été identifiés et sont repris dans votre rapport de sécurité ? |  |
| 12 (par 3.2) | Existe-t-il un dossier de zonage pour tous ces pipelines et organes associés (parties aériennes) ? Ces pipelines et organes associés sont-ils aussi pris en considération dans le document relatif à la protection contre les explosions de votre entreprise? |  |

| N° | Question | Réponse |
| --- | --- | --- |
|  | Règles techniques et organisationnelles |
| 13 (par 4.1) | Quelles normes et réglementations ont été mises en application dans la construction des pipelines ? |  |
| 14 (par 4.1) | Y a t’il eu un test de mise en pression avant la mise en service des pipelines? Avez-vous une attestation de cette épreuve de mise en pression? A quelle fréquence cette épreuve est-elle répétée ? |  |
| 15 (par 4.1) | Quelles mesures de prévention sont prises pour éliminer et/ou diminuer les causes suivantes: surpression (mesures, alarmes, soupapes de surpression...) corrosion et érosion (protection cathodique, peintures, mesures d’épaisseur, contrôle de la qualité des produits, …) température trop élevée ou trop basse (mesures, alarmes,…) attaques externes et impacts (soutien des conduites aériennes, protection mécaniques des conduites et des pieds de racks,…) vibrations fautes des opérateurs |  |

| 16 (par 4.1) | Quelles mesures de protection sont prises pour limiter les conséquences d’une libération: systèmes de détection systèmes de communication vannes automatiques moyens de protection collective moyens de protection individuelle plan d’urgence moyens d’intervention |  |
| --- | --- | --- |
| 17 (par 4.1) | Ces mesures de prévention et de protection des pipelines et organes associés sont-elles reprises dans un programme d’inspection et d’entretien? A quelle fréquence sont-ils inspectés? |  |
| 18 (par 4.1) | Les éléments suivants sont-ils inspectés: épaisseur du pipeline; protection cathodique; stations de compression et de détente éléments de mise en sécurité vannes de fermeture pompes installations électriques compresseurs piquets de marquage … Existe t-il des instructions sur la façon de réaliser ces inspections? |  |
| 19 (par 4.1) | Qui est le responsable de l’exécution des inspections sur les pipelines et organes associés ? Qui est responsable pour l’exécution et le suivi des actions qui en découlent ? Dans le cas où c’est une autre entreprise que l’entreprise Seveso qui est chargée de ces inspections, comment vous assurez-vous d’être au courant des inspections et du suivi des actions qui en découlent? |  |
| 20 (par 4.2) | Le système de permis de travail s'applique-t-il aussi aux tiers qui viennent effectuer des travaux/mesures sur leurs propres installations? (pipelines, stations de mesure, stations de détente, …) |  |
| 21 (par 4.3) | En cas de travaux prévus à proximité des conduites, est-il prévu que les notifications (CICC, communes….) et échanges d’informations nécessaires soient réalisées ? |  |
| 22 (par 4.4) | Disposez-vous d’un système permettant de sécuriser les travaux (de terrassement) à proximité ou au dessus du tracé d’un pipeline (via un système de permis ou un service spécifique) ? |  |
| 23 (par 4.4) | Est-il prévu que lors de travaux à proximité de pipelines de transport de produits dangereux les travailleurs disposent de détecteurs de gaz afin d’être alertés directement en cas de fuite ? |  |
| 24 (par 4.4) | Disposez-vous d’un système permettant l’évaluation du risque de stationnement ou de passage de véhicules lourds sur le pipeline lors de travaux? |  |
| 25 (par 4.4) | Est-il prévu qu’aucune circulation ou stationnement ne soit permis dans une zone au-dessus des pipelines enterrées? |  |
| 26 (par 4.4) | Avez-vous déjà eu des accidents ou presque accidents avec les pipelines et organes associés ? Ont-ils été soumis à enquête et ont-ils conduit à des actions correctives ? |  |
| 27 (par 4.5) | Y a t-il des scénarii d’intervention spécifique pour les pipelines internes et organes associés dans le plan interne d’urgence ? |  |
| 28 (par 4.5) | Est-il prévu que le gestionnaire du pipeline soit prévenu aussi vite que possible en cas d’accident à proximité du pipeline ? L’entreprise dispose-t-elle de la liste actuelle et utile (service d’intervention) des numéros de téléphone pour joindre le gestionnaire du pipeline? |  |
| 29 (par 4.5) | Les scénarii d’intervention sur les pipelines internes et organes associés sont-ils testés périodiquement en collaboration avec les gestionnaires de pipeline et/ou les services externes d’incendie ? |  |