Outil d’inspection
GESTION DES MODIFICATIONS

JANVIER 2011

VERSION DE TRAVAIL

Services belges d’inspection Seveso

# Initiation des modifications

| Aperçu des modifications |  |
| --- | --- |
| L’entreprise dispose-t-elle d’un aperçu des modifications sollicitées et réalisées? |  |
| L’entreprise fait-elle dans cet aperçu une distinction entre les modifications permanentes et temporaires? |  |
| Des mesures temporaires ont-elles été prises afin d’éviter que des modifications temporaires ne se transforment, de façon incontrôlée, en modifications permanentes? |  |
| Méthode de travail documentée |  |
| Chaque méthode de travail possible pour l’exécution d’une modification est-elle décrite? |  |
| Chacune de ces méthodes de travail est-elle clairement définie et délimitée? |  |
| Demande et approbation de la modification |  |
| Chaque proposition de réalisation d’une modification fait-elle l’objet d’une demande formelle? |  |
| La demande décrit-elle de manière univoque le contenu de la modification ? |  |
| Est-il prévu, pour chaque modification, une approbation formelle pour l’étude ou l’exécution ultérieure de cette demande? |  |
| Chaque méthode de travail pour l’exécution d’une modification précise-t-elle qui doit donner une approbation formelle pour l’étude ou l’exécution ultérieure de la modification ? |  |

# Identification et maîtrise des risques d’accidents majeurs

| Analyse des dangers |  |
| --- | --- |
| A-t-il été recherché pour chaque modification si une analyse des dangers était nécessaire? |  |
| Si cette recherche n’était pas nécessaire, cette décision a-t-elle été documentée de manière formelle et explicite ? |  |
| Les résultats de l’étude des dangers ont-ils été clairement documentés ? |  |
| Chaque méthode de travail pour la réalisation d’une modification détermine-t-elle, avant la réalisation d’une modification, qui décide s’il est nécessaire de réaliser une étude des dangers ? |  |
| La méthode de travail pour l’analyse des dangers est-elle décrite ? |  |
| Limitation du potentiel de danger |  |
| Est-il évident que, pour les modifications réalisées, on a recherché les possibilités pour limiter le potentiel de danger de l’installation ? |  |
| Codes de bonne pratique |  |
| Pour les modifications réalisées, les données d’expérience applicable ont-elles été recherchées (codes de bonne pratique, leçons d’accidents)? |  |
| L’entreprise peut-elle démontrer que ces données d’expérience ont été appliquées? |  |
| Y a-t-il des déviations par rapport aux bonnes pratiques et peuvent-elles être justifiées ? |  |

| Analyse des déviations de procédé |  |
| --- | --- |
| Pour chaque modification, la nécessité de faire une analyse des déviations de procédé qui peuvent conduire à une libération indésirée a-t-elle été déterminée ? |  |
| Si une analyse des déviations de procédé était nécessaire, cette analyse a-t-elle effectivement été réalisée? |  |
| Les personnes nécessaires ont-elles été impliquées lors de ces analyses, comme décrit dans la méthode de travail fixée? |  |
| Chaque méthode de travail pour la réalisation d’une modification précise-t-elle la méthode pour l’analyse des déviations de procédé? |  |
| Chaque méthode de travail pour la réalisation d’une modification précise-t-elle qui doit participer à l’analyse des déviations de procédé ? |  |

| Qualité de l’analyse des déviations de procédé |  |
| --- | --- |
| Tous les équipements nouveaux ou modifiés des installations sont-ils entrés en ligne de compte lors de l’analyse des déviations de procédé? |  |
| A-t-il été examiné dans quelle mesure les équipements nouveaux ou modifiés avaient une influence sur les déviations de procédé dans les équipements existants? |  |
| Ressort-il de la documentation de l’analyse des déviations de procédé que la méthode fixée a été correctement appliquée ? |  |
| A-t-il été vérifié si la modification avait une influence sur la capacité exigée des systèmes de décharge de pression existants ? |  |
| A-t-il été vérifié si la modification avait une influence sur la capacité exigée des torchères ou des systèmes de recueil existants? |  |

| Maîtrise des déviations de procédé |  |
| --- | --- |
| Pour les modifications réalisées, a-t-on évalué si la probabilité de libérations indésirées a suffisamment été réduite dans le cas où on fait appel à des mesures actives préventives ? |  |
| A-t-il été déterminé quelle méthode doit être utilisée pour évaluer si la probabilité de libérations indésirées a suffisamment été réduite dans le cas où on fait appel aux mesures actives préventives ? |  |
| Cette méthode est-elle décrite ? |  |
| A-t-on pris en compte, lors de l’évaluation des risques de haute pression et haute température, qu’une libération a lieu lorsque la pression ou la température de conception est dépassée ? |  |
| L’entreprise dispose-t-elle de critères clairs permettant d’une manière consistante de faire des hypothèses des dommages aux enveloppes suite au dépassement des limites de conception? |  |

| Analyse des risques de dégradation |  |
| --- | --- |
| Pour chaque modification lors de laquelle un nouvel équipement est installé, une analyse des risques de dégradation a-t-elle été menée ? |  |
| Pour chaque modification au cours de laquelle les conditions opérationnelles ont été changées dans un équipement, une analyse des risques de dégradation a-t-elle été menée ? |  |
| Chaque méthode de travail pour l’exécution d’une modification demande-t-elle l’exécution d’une analyse des risques de dégradation ou une évaluation de la nécessité de réaliser une telle analyse ? |  |
| Qualité de l’analyse des risques de dégradation |  |
| Tous les phénomènes de dégradation ont-ils été pris en compte ? |  |
| Les conditions de procédé autant normales qu’anormales ont-elles été prises en compte lors de l’analyse ? |  |
| Les phénomènes de dégradation attendus et la nature des dommages auxquels ont peut s’attendre sur l’enveloppe ont-ils été identifiés ? |  |
| A-t-on examiné dans quelle mesure les équipements nouveaux ou modifiés ont une influence sur le risque de dégradation des équipements existants ? |  |
| Tous les équipements nouveaux ou modifiés des installations ont-ils été pris en considération lors de l’analyse des risques de dégradation ? |  |
| Mesures pour la maîtrise des risques de dégradation |  |
| Pour chaque enveloppe, les exigences en matière d’inspection et d’entretien ont-elles été déterminées (méthode et fréquence) ? |  |
| A-t-on déterminé pour de nouveaux équipements quand il faut réaliser une première inspection afin de détecter d’éventuels phénomènes de dégradation? |  |

| Limitation des libérations |  |
| --- | --- |
| Pour chaque modification a-t-on évalué quelles mesures sont nécessaires pour isoler de grandes quantités de produits dangereux ? |  |
| Pour chaque modification a-t-on évalué quelles mesures sont nécessaires pour transférer, dans le cas d’une fuite, le contenu d’équipements avec un grand volume vers d’autres équipements ? |  |
| Les résultats et conclusions de ces analyses ont- ils été clairement documentés ? |  |
| A chaque fois qu’une position de sécurité de vannes utilisées pour isoler des équipements diffère de la position fermée, en a-t-on documenté les raisons? |  |
| Chaque méthode de travail pour l’exécution d’une modification demande-t-elle une analyse des mesures pour limiter les fuites ou une évaluation de la nécessité d’exécuter une telle analyse ? |  |
| L’entreprise dispose-t-elle d’une méthode pour évaluer si les mesures nécessaires ont été prises pour isoler de grandes quantités de produits dangereux ? |  |
| Limitation de la dispersion des substances libérées |  |
| Pour chaque modification lors de laquelle un ou plusieurs nouveaux équipements ont été installés ou une nouvelle substance dangereuse a été introduite, une analyse de la dispersion des substances libérées a-t-elle été exécutée ? |  |
| Pour chaque libération, les mesures nécessaires ont-elles été prises pour maîtriser la dispersion des substances dangereuses ? |  |
| Les résultats et les conclusions de cette analyse ont-ils été clairement documentés ? |  |
| Chaque méthode de travail pour l’exécution d’une modification demande-t-elle une analyse des mesures pour contrecarrer la dispersion des substances dangereuses ou une évaluation de la nécessité d’exécuter une telle analyse ? |  |

| Eviter les sources d’inflammation |  |
| --- | --- |
| Pour chaque modification, a-t-on vérifié si une adaptation ou une extension du document relatif à la protection contre les explosions était nécessaire ? |  |
| Si une modification ou une extension du document relatif à la protection contre les explosions était nécessaire, cette modification ou extension a-t-elle été effectivement exécutée ? |  |
| Chaque méthode de travail pour l’exécution d’une modification demande-t-elle une évaluation de la nécessité d’adapter ou d’étendre le document relatif à la protection contre les explosions ? |  |
| Protection contre les conséquences d’un incendie |  |
| Pour chaque modification lors de laquelle de nouveaux équipements ont été installés, a-t-on évalué quelles mesures sont nécessaires pour se protéger contre les conséquences d’un incendie ? |  |
| Pour chaque modification lors de laquelle un bâtiment a été placé ou adapté, a-t-on évalué quelles mesures sont nécessaires pour protéger le bâtiment contre le feu ? |  |
| Les résultats et les conclusions de l’étude sur la protection contre les conséquences d’un incendie ont-ils été clairement documentés ? |  |
| Chaque méthode de travail pour l’exécution d’une modification au cours de laquelle de nouveaux équipements sont installés, demande-t-elle une étude sur les mesures pour limiter les dommages suite à un incendie ? |  |
| L’entreprise dispose-t-elle de directives en ce qui concerne les joints et les vannes résistants au feu? |  |
| L’entreprise dispose-t-elle de critères liés à la résistance au feu de l’alimentation et de la conduite des vannes critiques pour la sécurité qui n’ont pas de position de sécurité univoque ? |  |
| L’entreprise dispose-t-elle de critères liés à la protection des structures porteuses contre les conséquences d’un incendie? |  |
| Protection contre les conséquences d’une explosion |  |
| Pour chaque modification lors de laquelle un bâtiment a été placé ou adapté, a-t-on analysé quels sont les risques possibles pour le bâtiment et les personnes présentes en conséquence d’une explosion ? |  |
| Pour chaque modification, pour laquelle les risques d’explosion ont été modifiés dans une large mesure, une analyse a-t-elle été menée sur les risques pour les bâtiments sur le lieu d’exploitation ? |  |
| Pour les modifications au cours desquelles des équipements avec un haut risque d’explosion ont été placés, une analyse de la nécessité d’entourer ces parties avec des murs résistants à l’explosion a-t-elle été effectuée ? |  |
| Les mesures nécessaires ont-elles été prises conformément au risque identifié ? |  |
| Les résultats et les conclusions de cette analyse sont-ils clairement documentés ? |  |
| Chaque méthode de travail pour l’exécution d’une modification demande-t-elle une évaluation des mesures nécessaires pour limiter les conséquences d’une explosion ? |  |
| Protection contre les substances libérées |  |
| Pour chaque modification impliquant la mise en place de nouvelles manipulations opérationnelles ou suite à laquelle des manipulations opérationnelles existantes ont été modifiées, une analyse des moyens de protection individuelle nécessaires a-t-elle été effectuée ? |  |
| Pour chaque modification impliquant la mise en œuvre de nouveaux équipements contenant des substances toxiques, une analyse a-t-elle été menée sur la nécessité de prévoir une détection gaz et d’éventuelles zones de confinement? |  |
| Pour chaque modification lors de laquelle un bâtiment a été placé ou adapté, a-t-on analysé quelles sont les risques possibles d’infiltration de nuages toxiques ? |  |
| Chaque méthode de travail pour la réalisation d’une modification demande-t-elle une évaluation des mesures nécessaires pour limiter les conséquences d’une exposition à une substance toxique? |  |
| Actions issues des analyses de risque |  |
| Dans le cadre des analyses de risques, les actions ont-elles été formulées avec une attribution claire d’un exécutant responsable et d’un délai de réalisation ? |  |
| A-t-il été indiqué quelles actions devaient être réalisées avant la mise en service? |  |
| Y a-t-il un aperçu d’où le statut des actions doit ressortir ? |  |
| Les actions ont-elles été réalisées ? |  |
| A-t-il été déterminé qui est responsable du suivi des actions qui n’ont pas encore été effectuées ? |  |
| A-t-il été déterminé de quelle façon les actions qui résultent des analyses de risques seront suivies ? |  |

# Conception détaillée

| Approbation pour exécution |  |
| --- | --- |
| Une approbation formelle a-t-elle été donnée pour réaliser les modifications ? |  |
| Spécification des standards de construction |  |
| Les standards ont-ils été spécifiés pour le projet et pour le calcul des réservoirs sous pression et des réservoirs atmosphériques ? |  |
| Des spécifications claires ont-elles été établies pour les conduites (standards de construction, classe de pression, matériau, garniture à utiliser, etc.)? |  |
| Les standards de conception appliqués sont-ils cohérents avec les standards préalablement utilisés pour l’installation concernée ? |  |
| Gestion de la documentation technique |  |
| Une liste avec les documents qui doivent être créés (ou adaptés) a-t-elle été établie? |  |
| Ces documents ont-ils aussi effectivement été adaptés? |  |
| Chaque méthode de travail pour la modification des installations prévoit-elle l’adaptation de la documentation technique? |  |
| Facilité de maintenance |  |
| Peut-on démontrer que, lors de la conception détaillée des modifications, la facilité de maintenance de l’installation a été prise en compte ? |  |
| A-t-il été tenu compte lors de la conception détaillée de nouveaux équipements des aspects liés à l’entrée dans des espaces confinés ? |  |
| Lors du lay-out, a-t-on prévu suffisamment de place pour rajouter des appareils (échangeurs, pompes,…) ? |  |

# Exécution de la modification

| Achat d’équipements |  |
| --- | --- |
| Les commandes passées dans le cadre de modifications ont-elles été visées par le conseiller en prévention ? |  |
| A-t-il été contrôlé si l’équipement de procédé livré correspond aux spécifications du bon de commande ? |  |
| Est-il fixé que les commandes d’équipements d’installations de procédé sont visées par le conseiller en prévention? |  |
| Est-il déterminé qui est responsable pour contrôler que l’équipement de procédé livré correspond bien aux spécifications dans le bon de commande? |  |

| Construction des enveloppes |  |
| --- | --- |
| L’entreprise dispose-t-elle des certificats nécessaires dans le cadre de la Directive Equipements sous pression pour les réservoirs sous pression qui ont été placés dans le cadre de modifications ? |  |
| L’entreprise dispose-t-elle des rapports de tests des soudures qui ont été effectués sur place dans le cadre de modifications ? |  |
| Dans le cas où les choix de matériaux spécifiques sont critiques: comment l’entreprise a-t-elle contrôlé que le matériau correct a été installé ? |  |
| L’entreprise dispose-t-elle des enregistrements nécessaires des tests de pression effectués et desquels doit ressortir que les équipements nouveaux ou modifiés disposent de la résistance nécessaire ? |  |
| L’entreprise dispose-t-elle des enregistrements nécessaires attestant de l’étanchéité des équipements nouveaux ou modifiés ? |  |
| Chaque méthode de travail pour la conception de nouveaux équipements prévoit-elle les tests de résistance à la pression et d’étanchéité nécessaires ? |  |
| Gestion des modifications pendant la phase de réalisation |  |
| Chaque méthode de travail pour les modifications des installations prévoit-elle une approbation formelle pour chaque dérogation aux plans d’exécution approuvés ? |  |
| Contrôle de l’exécution selon les plans |  |
| Pour chaque modification, un contrôle formel a-t-il été effectué pour vérifier que l’installation a été entièrement bâtie selon les diagrammes de tuyauteries et d’instrumentation et les schémas de construction (“mechanical completion”) ? |  |
| Sur base de ce contrôle, une liste a-t-elle été dressée avec les points à terminer (“punchlisting”) ? |  |
| Chaque méthode de travail pour l’exécution d’une modification des installations prévoit-elle le contrôle de la concordance de l’installation construite avec les diagrammes de tuyauteries et d’instrumentation et avec les schémas de constructions ? |  |
| La mise en service des sécurités instrumentales et des systèmes de décharge de pression |  |
| L’entreprise dispose-t-elle des enregistrements nécessaires attestant que les sécurités instrumentales nouvelles ou modifiées ont été testées fonctionnellement ? |  |
| L’entreprise dispose-t-elle des enregistrements nécessaires attestant que les soupapes de sécurité nouvelles ou modifiées ont été tarées à la bonne pression d’ouverture ? |  |
| Chaque méthode de travail pour la modification des installations prévoit-elle l’exécution des tests nécessaires des sécurités instrumentales nouvelles ou modifiées ? |  |

| Contrôle de l’installation électrique et des mesures pour prévenir les explosions |  |
| --- | --- |
| En cas de nouveaux équipements ou de modifications à l’installation électrique : l’entreprise dispose-t-elle d’une attestation de contrôle de la conformité de l’installation électrique nouvelle ou modifiée ? |  |
| Dans le cas où un zonage a été établi ou qu’un zonage existant a été adapté: ressort-il de cette attestation que l’installation a été réalisée conformément au zonage (adapté)? |  |
| En cas de mesures nouvelles ou modifiées pour garantir la sécurité contre les explosions: a-t-on effectué une vérification de toutes les mesures exigées pour garantir la sécurité contre les explosions (telles que décrites dans le document relatif à la protection contre les explosions) ? |  |
| Chaque méthode de travail pour l’exécution d’une modification prévoit-elle la réalisation d’un contrôle de l’installation électrique avant la mise en service? |  |
| Chaque méthode de travail pour l’exécution d’une modification prévoit-elle une vérification que toutes les mesures exigées pour garantir la protection contre les explosions (telles que décrites dans le document de protection contre les explosions) ont été exécutées? |  |
| Adaptation des programmes d’inspection existants |  |
| Les nouvelles enveloppes ont-elles été reprises dans un programme d’inspection? |  |
| Les nouvelles sécurités instrumentales et soupapes de sécurité ont-elles été reprises dans un programme d’inspection? |  |
| Les mesures de limitation des dommages ont-elles été reprises dans un programme d’inspection? |  |
| Personnel opérationnel |  |
| Les opérateurs ont-ils reçus l’information nécessaire sur la modification avant le démarrage de l’installation nouvelle ou modifiée ? |  |
| Les instructions nécessaires pour toutes les modifications ont-elles été rédigées (ou les instructions existantes ont-elles été adaptées) ? |  |
| Chaque méthode de travail pour l’exécution d’une modification prévoit-elle de dispenser la formation nécessaire aux opérateurs ? |  |
| Chaque méthode de travail pour l’exécution d’une modification prévoit-elle l’adaptation des instructions existantes ou la rédaction de nouvelles instructions ? |  |
| Mise en service de l’installation |  |
| Pour chaque modification, une autorisation formelle a-t-elle été donnée par le responsable de la production pour introduire des substances dangereuses dans l’installation ? |  |
| Pour chaque modification, un rapport de mise en service a-t-il été établi par le conseiller en prévention, rapport dont il doit ressortir que l’installation peut être démarrée et mise en production en toute sécurité ? |  |
| La méthode de travail pour la mise en service d’une installation nouvelle ou modifiée est-elle décrite? |  |
| Chaque méthode de travail pour l’exécution d’une modification prévoit-elle l’établissement d’un rapport de mise en service ? |  |
| Chaque méthode de travail pour l’exécution d’une modification prévoit-elle la délivrance d’une autorisation formelle (c.à.d. par écrit) du responsable de production pour l’introduction de substances dangereuses dans l’installation? |  |
| Pour chaque méthode de travail pour l’exécution d’une modification, la responsabilité pour le démarrage est-elle déterminée de manière univoque ? |  |
| Existe-t-il un système pour le suivi des points d’actions après mise en service? |  |