Outil d’inspection
MANIPULATIONS OPÉRATIONNELLES

DÉCEMBRE 2010

VERSION DE TRAVAIL

Services belges d’inspection Seveso

# Instructions

| Présence des instructions |  |
| --- | --- |
| Existe-t-il un aperçu des instructions pour chaque installation? |  |
| Le maintien sous contrôle de chaque équipement d’installation est-il décrit dans une instruction? |  |
| Le démarrage de chaque équipement d’installation est-il décrit dans une instruction? |  |
| La mise à l’arrêt de chaque équipement d’installation est-il décrit dans une instruction? |  |
| Le redémarrage de l’installation après nettoyage, inspection, entretien et arrêt imprévu est-il décrit dans une instruction? |  |
| La mise à l’arrêt dans les cas d’urgence de chaque équipement d’installation est-elle décrite dans une instruction? |  |
| Existe-t-il, pour chaque installation, un aperçu des instructions pour l’exécution des tâches manuelles? |  |
| Chaque opération de chargement est-elle décrite dans une instruction? |  |
| Chaque opération de déchargement est-elle décrite dans une instruction? |  |
| Chaque opération de drainage est-elle décrite dans une instruction? |  |
| Chaque prise d’échantillon est-elle décrite dans une instruction? |  |
| Chaque chargement manuel de produit dans un équipement d’installation est-il décrit dans une instruction? |  |
| Les autres manipulations opérationnelles, dont une ou plusieurs étapes sont exécutées dans l’installation, sont-elles décrites dans une instruction? |  |
| Exécution d’une analyse de tâche |  |
| Est-il déterminé pour quelles tâches une analyse de tâche est nécessaire? |  |
| Pour ces tâches, les analyses de tâches ont-elles été exécutées? |  |
| Les utilisateurs ont-ils été impliqués dans les analyses de tâches? |  |
| Les manipulations opérationnelles ont-elles été fractionnées en étapes? |  |
| Existe-t-il une procédure décrivant l’exécution des analyses de tâches? |  |
| Rédaction des instructions |  |
| Le groupe cible est-il déterminé pour chaque instruction? |  |
| Est-il déterminé qui doit être impliqué lors de la rédaction des instructions? |  |
| La responsabilité pour l’approbation des instructions est-elle déterminée? |  |
| Modifications des instructions |  |
| La méthode de travail pour apporter des modifications aux instructions est-elle univoquement déterminée? |  |
| Est-il déterminé comment les utilisateurs des instructions peuvent proposer une adaptation des instructions? |  |

| Contrôle documentaire des instructions |  |
| --- | --- |
| Chaque instruction est-elle un document contrôlé? |  |
| Est-il possible de vérifier sur chaque copie manuscrite et électronique s’il s’agit bien de la dernière version? |  |
| Chaque instruction est-elle visée par le conseiller en prévention? |  |
| Indication des dangers et des risques |  |
| Les dangers des substances présentes sont-ils décrits dans les instructions de l’installation? |  |
| Les limites du domaine de fonctionnement en sécurité, pour les paramètres importants (pression, température, débit, concentration, …) sont-elles décrites dans les instructions de l’installation? |  |
| Les conséquences d’un dépassement de ces limites sont-elles décrites dans les instructions de l’installation? |  |
| Contrôle de l’exécution de l’instruction |  |
| A-t-il été vérifié que, lors de l’exécution de certaines instructions, l’utilisation d’une check-list est nécessaire? |  |
| A-t-il été vérifié lors de l’exécution de certaines instructions, si une seconde personne est nécessaire pour contrôler l’exécution? |  |
| Présentation des mesures de prévention dans les instructions |  |
| Les mesures de prévention apparaissent-elles distinctement dans les instructions et sont-elles clairement reconnaissables? |  |
| Les mesures de prévention mentionnent-elles toujours les conséquences possibles si les mesures de prévention ne sont pas prises en compte ou suite à leur exécution fautive? |  |
| A-t-il été vérifié, par une analyse de tâches, si toutes les mesures de prévention nécessaires sont présentes? |  |

| Description des différentes étapes |  |
| --- | --- |
| S’il y a différentes étapes lors de l’exécution d’une instruction : ces étapes sont-elles clairement séparées et décrites séparément? |  |
| Pour une tâche de l’instruction, moins fréquemment effectuée et très dangereuse, lors de la phase critique (une ou plusieurs étapes), demande-t-on un enregistrement de l’exécution de cette(ces) étape(s)? |  |
| Si l’instruction contient des parties qui doivent être effectuées par différentes personnes, ces exécutants spécifiques sont-ils mentionnés clairement dans les parties concernées de l’instruction? |  |
| Description des conditions, critères ou calculs pour l’exécution des étapes |  |
| Quand certaines décisions doivent être prises par l’exécutant sur base de certaines conditions, critères ou calculs, ceux-ci sont-ils mentionnés avant les actions possibles? |  |
| Pour les calculs, une formule ou un tableau est-il fourni? |  |
| Une explication est-elle donnée concernant les calculs éventuels devant être effectués? |  |
| Des paramètres sont-ils exprimés quantitativement? |  |
| Structure des instructions |  |
| Toutes les instructions présentent-elles la même structure fixe avec, chaque fois, la même répartition dans les rubriques fixes avec des titres uniformes? |  |
| Les autres instructions auxquelles il est fait référence, sont-elles identifiées de manière univoque? |  |
| Instructions temporaires |  |
| Vérifie-t-on périodiquement si les instructions temporaires sont encore valables? |  |
| Un opérateur peut-il rapidement savoir quelles instructions temporaires sont encore en vigueur? |  |

# Formation des opérateurs

| Programme de formation initiale |  |
| --- | --- |
| Existe-t-il un programme formel pour la formation initiale de chaque opérateur? |  |
| Une personne est-elle responsable pour fixer le contenu de ce programme? |  |
| Le conseiller en prévention a-t-il été impliqué lors de l’établissement du programme de la formation initiale? |  |
| Un stage est-il prévu dans le parcours de formation initiale? |  |
| Les opérateurs qui ne pouvaient pas encore travailler seuls, ont-ils été accompagnés par une personne qualifiée (appelée ‘parrain’)? |  |
| Contenu de la formation initiale |  |
| La formation initiale traite-t-elle de la connaissance des substances dangereuses présentes dans l’installation? |  |
| La formation initiale traite-t-elle des risques de l’installation? |  |
| La formation initiale traite-t-elle des tâches qui doivent être exécutées dans l’installation? |  |
| La formation initiale traite-t-elle de l’utilisation correcte des équipements de protection individuelle nécessaires pour l’exécution des tâches dans l’installation? |  |
| La formation initiale traite-t-elle des instructions d’urgence? |  |
| La formation initiale traite-t-elle du fonctionnement de l’installation avec toutes les manipulations de surveillance et de contrôle? |  |
| La formation initiale traite-t-elle des actions que l’opérateur doit entreprendre pour maintenir le procédé dans les limites de fonctionnement en toute sécurité? |  |
| La formation initiale traite-t-elle de la réaction aux alarmes critiques pour la sécurité? |  |
| Evaluation de la compétence après la formation initiale |  |
| La compétence des opérateurs pour exercer une tâche opérationnelle a-t-elle été évaluée avant qu’il ne puisse exercer cette tâche sans accompagnement? |  |
| Ces évaluations ont-elles été enregistrées? |  |
| La décision pour qu’un opérateur puisse travailler seul a-t-elle été prise de façon formelle? |  |
| Planification et programmation de la formation permanente |  |
| Un programme formel pour la formation permanente et l’entrainement de chaque opérateur a-t-il été déterminé? |  |
| Une personne était-elle responsable pour fixer le contenu de ce programme e formation? |  |
| Le conseiller en prévention a-t-il été impliqué lors de l’établissement de ces programmes de formation? |  |
| Est-il périodiquement évalué quelles formations complémentaires sont nécessaires? |  |
| Un travailleur peut-il proposer lui-même une formation supplémentaire? |  |
| Une personne est-elle responsable du suivi du programme de formation permanente? |  |

| Evaluation de la compétence |  |
| --- | --- |
| La compétence des opérateurs pour exercer leurs tâches a-t-elle été périodiquement évaluée? |  |
| Les évaluations ont-elles été enregistrées? |  |
| Les évaluations ont-elles été utilisées pour réorienter le programme de formation? |  |

# Gestion des alarmes

| Gestion du système d’alarme |  |
| --- | --- |
| Existe-t-il une procédure qui décrit la gestion des alarmes? |  |
| Existe-t-il une procédure qui décrit les modifications des alarmes? |  |
| Existe-t-il des instructions pour la déconnection d’une alarme? |  |
| Attribution des alarmes et leurs priorités |  |
| Les alarmes sont-elles exclusivement introduites uniquement si une intervention d’un opérateur est exigée? |  |
| Les opérateurs sont-ils avertis lorsque la frontière du domaine de fonctionnement en sécurité menace d’être dépassée ? |  |
| Les actions (manipulations de contrôle) grâce auxquelles le dépassement de ces limites peut être prévenu, sont-elles décrites dans les instructions de l’installation? |  |
| Est-il clair pour l’opérateur que le dépassement est contrecarré ou non par une action automatique ? |  |
| Des niveaux de priorité sont-ils déterminés pour les alarmes, sur base de critères univoques? |  |
| Une restriction est-elle imposée sur le nombre d’alarmes appartenant au groupe d’alarmes ayant le niveau de priorité le plus élevé? |  |
| Pour les alarmes ayant le niveau de priorité le plus élevé, des actions documentées des opérateurs ont-elles été fixées? |  |

| Analyse des alarmes |  |
| --- | --- |
| Un historique des alarmes est-il conservé? |  |
| La charge du système d’alarmes sur les opérateurs est-elle périodiquement évaluée? |  |
| L’entreprise a-t-elle pris des mesures contre les alarmes gênantes? |  |
| L’entreprise a-t-elle pris des mesures contre les « alarmes persistantes »? |  |
| L’entreprise a-t-elle pris des mesures contre la surcharge d’alarmes? |  |

# Gestion de l’équipe

| Fonctions et tâches au sein de l’équipe |  |
| --- | --- |
| Un chef d’équipe est-il toujours désigné au sein de l’équipe? |  |
| Un remplaçant du chef d’équipe est-il désigné? |  |
| Existe-t-il un aperçu des fonctions opérationnelles qui doivent être remplies au sein de l’équipe en fonctionnement normal? |  |
| Pour chaque fonction opérationnelle, les tâches opérationnelles correspondantes sont-elles décrites? |  |
| La responsabilité pour mettre l’installation à l’arrêt est-elle attribuée? |  |
| La responsabilité pour évacuer la zone de l’installation est-elle attribuée? |  |
| Composition de l’équipe |  |
| La composition minimale de l’équipe en fonction du degré d’activité est-elle déterminée? |  |
| La façon d’agir pour le cas où l’occupation minimale de l’équipe n’est pas atteinte est-elle déterminée? |  |
| La composition est-elle augmentée dans des circonstances exceptionnelles lors d’une charge de travail accrue (par exemple lors du démarrage d’une installation modifiée, lors du démarrage après un shutdown)? |  |
| Changement d’équipe |  |
| Existe-t-il une procédure pour le changement d’équipe? |  |
| Existe-t-il une méthode pour assurer que toutes les informations importantes sont transmises entre les équipes qui se relaient? |  |

# Questions de vérification sur le lieu de travail

| Questions de vérification pour les opérateurs |  |
| --- | --- |
| Avez-vous été impliqués dans les analyses de risques des tâches que vous effectuez? |  |
| Les instructions sont-elles rapidement accessibles pour vous? |  |
| Trouvez-vous les instructions compréhensibles? |  |
| Que faites-vous quand vous avez une remarque sur une instruction? |  |
| Actuellement, y a-t-il des instructions temporaires en vigueur? |  |
| Avez-vous été accompagné pendant de votre formation initiale? |  |
| Pouvez-vous demander vous-même une formation complémentaire? |  |
| Lors des périodes surchargées, comme lors d’un démarrage, la composition de l’équipe est-elle augmentée? |  |
| Questions de vérification pour les opérateurs qui doivent réagir aux alarmes |  |
| La présentation des différentes classes d’alarmes (niveaux de priorité) est-elle claire pour vous? |  |
| Quelles alarmes sont actives en ce moment? |  |
| Pouvez-vous filtrer la liste d’alarmes par niveau de priorité? |  |
| Modifiez-vous les réglages des alarmes? |  |
| Avez-vous parfois plus d’alarmes que vous ne pouvez en gérer? |  |
| Questions de vérification pour les chefs d’équipe |  |
| Evaluez-vous les nouveaux membres de l’équipe après leur formation initiale? |  |
| Evaluez-vous périodiquement les membres de votre équipe? |  |
| Evaluez-vous si une formation complémentaire est nécessaire pour les membres de votre équipe aussi sur base individuelle? |  |
| Suivez-vous le programme de formation permanente pour les membres de votre équipe? |  |
| Avez-vous la responsabilité de mettre l’installation partiellement ou complètement à l’arrêt? |  |
| Combien d’opérateurs doivent être présents selon les règles d’occupation ? Combien d’opérateurs sont présents maintenant? |  |
| Que faites-vous quand l’occupation minimale n’est pas atteinte? |  |
| Quelles sont les heures supplémentaires des membres de l’équipe actuelle? |  |